全国职业院校技能大赛

赛项规程

赛项名称：         装配式建筑构件安装

英文名称：   Installation of prefabricated building components

赛项组别：       中等职业教育（师生同赛）

赛项编号：               ZZ005

一、赛项信息

| 赛项类别 |
| --- |
| (每年赛 (隔年赛（(单数年/(双数年） |
| 赛项组别 |
| (中等职业教育 □高等职业教育 |
| □学生赛（□个人/□团体） □教师赛（试点） (师生同赛（试点） |
| 涉及专业大类、专业类、专业及核心课程 |
| 专业大类 | 专业类 | 专业名称 | 核心课程 |
| 64土木建筑大类 | 6403土建施工类 | 640301建筑工程施工 | 建筑信息模型（BIM）应用 |
|  |  |  | 地基基础工程施工 |
|  |  |  | 主体结构工程施工 |
|  |  |  | 装配式建筑构件制作与安装 |
|  |  |  | 建筑装饰工程施工 |
|  |  |  | 建筑工程测量 |
|  |  |  | 建筑工程质量与安全管理 |
|  |  |  | 施工现场信息化管理 |
|  |  | 640302装配式建筑施工 | 建筑信息模型（BIM）应用 |
|  |  |  | 地基基础工程施工 |
|  |  |  | 装配式混凝土建筑构件生产 |
|  |  |  | 装配式混凝土建筑构件装配 |
|  |  |  | 建筑工程测量 |
|  |  |  | 装配式建筑工程质量验收 |
|  |  |  | 装配式建筑施工组织设计和项目管理 |
|  |  |  | 建筑工程安全管理 |
|  |  |  | 建筑工程施工资料整理 |
|  |  | 640303建筑工程检测 | 误差与数据处理 |
|  |  |  | 建筑材料与检测 |
|  |  |  | 混凝土结构检测技术 |
|  |  |  | 钢结构 检测技术 |
|  |  |  | 室内环境检测技术 |
|  |  |  | 试验设备管理 |
|  | 6406市政工程类 | 640601市政工程施工 | 市政设施养护与维修 |
|  |  |  | 城镇道路工程施工 |
|  |  |  | 城市桥梁工程施工 |
|  |  |  | 城市管道工程施工 |
|  |  |  | 市政工程计量与计价 |
|  |  |  | 建筑信息模型应用 |
| 对接产业行业、对应岗位（群）及核心能力 |
| 产业行业 | 岗位（群） | 核心能力 |
| 建筑业 | 装配式建筑构件生产 | 能正确识图装配式建筑构件加工图 |
|  |  | 能正确选用装配式建筑材料 |
|  |  | 能进行构件生产准备、钢筋绑扎、混凝土浇筑、构件养护、构件堆放等装配式建筑构件制作 |
|  | 装配式建筑施工员 （新职业） | 能编制装配式建筑预制构件现场吊装方案 |
|  |  | 能进行施工现场定位放线、标高测定、吊装、安装、调平校正 |
|  |  | 能进行构件的临时支撑 |
|  |  | 能进行外墙、内墙构件的砂浆密封和套筒灌浆连接 |
|  |  | 能进行构件吊装后的吊点切割和抹平 |
|  |  | 能处理构件表面预埋件凹槽部位 |
|  |  | 能协调、 控制施工现场进度 |

二、竞赛目标

本赛项设计聚焦党的二十大“推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型”精神，对接国家“十四五”规划“发展智能建造、推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市”要求，以服务质量强国建设、加快建设行业技能人才队伍建设为目标，搭建建筑业转型升级高技能人才队伍建设竞技平台。

本赛项采用“师生同赛”的创新型竞赛设计思路，结合装配式建筑构件安装相关岗位对人才的知识、技能、素养要求进行竞赛设计，通过师生组队同台合作、同台竞技的方式来实现以赛促学、以赛促教，共同提高的目的。

通过竞赛要求教师不断优化自身专业知识结构、提高自身实践操作水平和理论知识水平，促进课堂教学模式变革和“双师型”教师的培养。通过竞赛考察和培养学生的职业素养、理论功底、实操能力、创新精神、合作意识，提升学生技术技能水平与职业素养，提升专业人才培养质量和市场匹配度，促进学生全面发展，增加学生的就业竞争力，培养适应建筑业转型升级和“新型工业化”所需的一流技术技能人才。

同时，通过竞赛推动中等职业学校装配式建筑相关专业的建设和改革，促进职普融通、岗课赛证融通、产教融合、科创融合，满足产教协同育人目标，在全社会营造崇尚技能的氛围。

三、竞赛内容

（一）考查的技术技能和涵盖的职业典型工作任务

1.赛项考察的技术技能

主要考查选手结构施工图识读，施工现场定位放线，装配式建筑构件吊装、装配、灌浆、质量检查的知识和技能；团队合作能力、质量意识、安全意识等职业素养。

2.涵盖的职业典型工作任务

（1）装配式建筑施工图识读；

（2）使用测量工具进行构件定位放线；

（3）使用专用设备和工具实施构件吊装、装配；

（4）使用灌浆设备进行灌浆连接。

（二）创新、创意的范围与方向

1.秉承“双碳”理念，融入绿色施工技术

本次竞赛秉承“双碳”理念，竞赛设备采用行业新型绿色环保设备，融入绿色施工建造、智能建造技术，将最新的职业技能要求和行业新技术有机融合，构建低碳绿色竞赛环境。

2.赛岗融合，构建真实职业场景或工作情境

竞赛构建了以项目真实案例为依托，以团队合作的方式进行，完成装配式建筑工程施工典型岗位工作任务，考核选手装配式建筑工程专业技术应用技能、团队合作能力及综合素质。

（三）竞赛内容结构、成绩比例

本赛项各模块主要竞赛内容与分值比例见表1。

表1  各模块主要竞赛内容与分值比例

| 模块 | 主要内容 | 比赛 时长 | 分值 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 | 理论知识 | 主要包括单选题、多选题和判断题等题型。主要出题范围为：国家装配式建筑的政策、发展历程等行业文化基础知识，现行规范与图集，职业道德与职业素养知识 | 1小时 | 100 | 20% |
| 模块二 | 技能操作 | 任务一：预制构件吊装 根据竞赛题目要求，选手通过结构施工图识读，完成现场定位放线，装配式构件吊装、装配等考核任务 | 1.5小时 | 100 | 45% |
|  |  | 任务二：预制构件灌浆 根据竞赛题目要求，选手现场通过团队配合完成灌浆、质量检查的知识和技能考核 | 1.5小时 | 100 | 35% |

四、竞赛方式

1.竞赛形式

线下比赛。

2.组队方式

本次竞赛以团队方式进行，每队3人，包含1名教师和2名学生。不得跨校组队。同一学校报名参赛队不超过1队。

参赛学生须为中等职业学校2023年度全日制在籍学生，以及五年制高职一至三年级（含三年级）学生。

参赛教师须为中等职业院校从事建筑工程施工、装配式建筑施工、建筑工程测量、市政工程施工等土木建筑相关专业教学的在职在编教师。

本赛项为师生同赛试点项目，不再另设指导教师。

3.理论知识部分采取机考（闭卷），由参赛选手在规定时间内完成答题任务，由计算机评分与计分。技能操作部分由参赛选手团队合作按要求现场完成各环节的实际操作、质量检查、数据记录。

4.本次竞赛不邀请境外代表队参赛和观摩。

五、竞赛流程

1.竞赛日程安排

竞赛日程安排表

| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赛前一天 | 8:00-12:00 | 选手报到 | 酒店 |  |
|  | 13:30-14:30 | 赛前说明会、领队会、顺序抽签 | 报告厅 |  |
|  | 14:30-15:30 | 开幕式 | 报告厅 |  |
|  | 15:30-16:30 | 选手熟悉实操赛场 | 实操赛场 |  |
|  | 17:30-18:00 | 检录、抽取工位号 | 机房 |  |
|  | 18:00-19:00 | 理论知识竞赛 | 机房 |  |
| 第一天 | 07:30-08:00 | 检录入场，抽取竞赛轮次及工位号 | 现场吊装实施赛场 |  |
|  | 08:00-09:30 | 预制构件现场吊装实施环节竞赛（每轮20支队伍同时竞赛） | 第一轮 |  |  |
|  | 9:30-10:30 |  | 工位恢复 |  |  |
|  | 10:30-12:00 |  | 第二轮 |  |  |
|  | 12:00-13:00 |  | 工位恢复 |  |  |
|  | 13:00-13:30 |  | 午餐 |  |  |
|  | 13:30-15:00 |  | 第三轮 |  |  |
|  | 15:00-16:00 |  | 工位恢复 |  |  |
|  | 16:00-17:30 |  | 第四轮 |  |  |
|  | 17:30-18:30 |  | 工位恢复 |  |  |
| 第二天 | 07:30-08:00 | 检录入场，抽取竞赛轮次及工位号 | 现场灌浆实施赛场 |  |
|  | 08:00-09:30 | 预制构件现场灌浆实施环节竞赛（每轮20支队伍同时竞赛） | 第一轮 |  |  |
|  | 9:30-10:30 |  | 工位恢复 |  |  |
|  | 10:30-12:00 |  | 第二轮 |  |  |
|  | 12:00-13:00 |  | 工位恢复 |  |  |
|  | 13:00-13:30 |  | 午餐 |  |  |
|  | 13:30-15:00 |  | 第三轮 |  |  |
|  | 15:00-16:00 |  | 工位恢复 |  |  |
|  | 16:00-17:30 |  | 第四轮 |  |  |
|  | 17:30-18:30 |  | 工位恢复 |  |  |
| 第三天 | 10：00-11:00 | 闭幕式 | 报告厅 |  |

2.竞赛流程图

竞赛流程图

六、竞赛规则

（一）选手报名

本次竞赛为师生同赛。

参赛选手须为2023年度在籍中等职业学校（职业高中、普通中专、技工学校、成人中专）学生；五年制高职学生报名参赛的，一至三年级（含三年级）学生参加中职组比赛，不限性别。

参赛教师须为本校在职在编专业教师。

（二）熟悉场地

大赛报到当日，将由大赛组委会统一组织参赛团队，在规定时间地点，有序熟悉竞赛场地。

在熟悉竞赛场地时必须严格遵守大赛相关制度，听从大赛组委会安排，不得拥挤打闹。

（三）入场规则

参赛选手需在指定位置检录入场，检录时提供参赛证、身份证和学生证/工作证明（三证齐全）。模块一检录时，抽取竞赛机位号；模块二检录时，抽取竞赛轮次及竞赛工位号；参赛选手在抽签记录表上签字确认，赛前15分钟统一进场，比赛开始15分钟后不得入场。

（四）赛场规则

比赛需连续进行，比赛一旦计时开始不能无故终止比赛。比赛过程中，选手若需饮水或去洗手间，一律计算在比赛时间内。

比赛过程中，参赛选手须严格遵守相关安全操作规程，禁止不安全操作和野蛮操作,确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。若因选手个人因素造成人身安全事故和设备故障，不予延时，情节特别严重者，由赛项裁判组视具体情况做出处理决定（最高至终止比赛），并由裁判长上报赛项执委会；若因非选手个人因素造成设备故障，由赛项裁判组视具体情况做出延时处理。

（五）离场规则

如果选手提前结束比赛，应报裁判员批准，比赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何比赛相关工作。

裁判长在比赛结束前15分钟对选手做出提示。裁判长宣布比赛结束后，选手应立即停止各项工作，有序离场。

（六）成绩评定与结果公布

模块一由竞赛系统自动评分；模块二根据评分表由裁判员对竞赛过程打分。统分表由裁判长、监督仲裁组成员共同签字确认，在监督仲裁组监督下由裁判长审核签字后封装。

最终成绩按照模块一和模块二加权总得分进行排名；总分相同的队伍，再分别按照构件吊装、构件灌浆成绩排序，成绩高的名次排前；如果构件吊装、构件灌浆成绩仍然相同，用时少的名次排前。比赛结束后，成绩由组委会统一公布。

七、技术规范

本赛项命题执行现行规范，主要参考规范清单如下。

（1）《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ 1-2014

（2）《预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙》 15G368-1

（3）《预制钢筋混凝土楼梯（公共建筑）》 20G367-2

（4）《装配式混凝土结构住宅建筑设计示例（剪力墙结构）》 15J939-1

（5）《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》 JGJ 276-2012

（6）《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》 JGJ 355-2015

（7）《装配式混凝土结构表示方法及示例（剪力墙结构）》 15G107-1

（8）《装配式混凝土结构连接节点构造》 G310-1～2

（9）《预制混凝土剪力墙外墙板》 15G365-1

（10）《预制混凝土剪力墙内墙板》 15G365-2

（11）《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》 15G366-1

（12）《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 22G101-1

（13）《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》 18G901-1

（14）《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231-2016

（15）《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》 16G906

（16）《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015

八、技术环境

（一）理论知识竞赛环境要求

理论竞赛由赛项执委会提供计算机室作为考场。竞赛时计算机USB接口全部封闭，安装有监控设备，比赛环境安全、安静无干扰。

（二）技能操作实施竞赛环境要求

比赛场地面积≥1500平方米，要求满足20支参赛队伍同时比赛。竞赛场地要求如下：

（1）实操工位吊装和灌浆各20个，标记考核工位序号。各工位均需布置电子监控设备，监控范围要求360度无死角。

（2）赛场要求通风、采光良好，有足够的的操作面，吊装场地需满足吊运周转余地和安全距离。

（3）赛场内配置实操竞赛区域、裁判考核区域和公共道路，比赛环境安全、安静无干扰。

（4）吊装技能实操赛场占地面积约45㎡，配置2t额重的移动式龙门吊，每个工位布置材料堆放区、工具区。灌浆场地每个工位面积约15㎡，每个工位布置材料堆放区、工具区、搅拌区、试验区以及灌浆作业区。

（5）灌浆场地内配置冲洗用水并设排水沟及沉淀池，冲洗废水经过多级沉淀处理后方可排至市政管网。

（6）吊装场地每个工位需配备220V电源或380V插座一只，插座不少于两个以上的功能插口。灌浆场地每个工位需配备220V电源插座一只，插座不少于两个以上的功能插口。

（7）灌浆场地每个工位需配备自来水接口、照明设施、通风设施。

（8）预制构件现场吊装考核平台包含提供外墙板、内墙板等构件，满足各类连接节点实训、满足竖向构件、水平构件吊装竞赛要求。

（9）预制构件现场灌浆考核平台需提供预制柱、预制墙等构件，满足构件吊装、灌浆竞赛要求。

（10）工位布置情况详见下图：

工位平面布置图

（三）技术平台

1.预制构件现场吊装考核平台

竞赛设备建议使用轻质材料制作，形态结构与预制构件一致，依据行业标准，搭建构件吊装的实操环境和实操基础，满足墙板吊装、节点连接的实操与技能考核需求，同时实操基础满足可配置化，保证不同实操类型构件的装配式需求，保证赛题设置的灵活性和可持续性。

各构件具体技术要求如下：

筏板底座：预留插筋、预留地脚螺栓杆、预留一级连接螺纹钢筋，预留支撑螺栓，具体数量位置与预制构件配套。表面刷涂清水抗划漆，安装位置划线。尺寸：不小于3600mm×3600mm×60mm。材料可用混凝土或者其他轻质材料制作，保证坚固耐用。

仿真预制外挂墙板：设计制作符合国家标准，底部预留螺栓连接埋件、预埋吊钉，关键节点喷绘标记，与真实墙板一致。材质可用混凝土或者其他轻质材料制作，保证坚固耐用。

仿真预制剪力墙墙板：预制剪力墙墙板设计符合国家装配式标准图集要求，底部预留灌浆套筒，预埋吊钉，预留斜支撑螺母、模板通孔，关键节点喷绘标记，剪力墙组合可用于“一字型”、“L型”节点现浇连接训练。需提供外墙板3块，内墙板2块。内外墙板尺寸不小于1000mm×1250mm×200mm。材质可用混凝土或者其他轻质材料制作，保证坚固耐用。

后浇段配件：由铝面板（一字形、L形）1套、面板支架（一字形、L形）1套、对拉螺杆4对，配筋（φ16钢筋14根、φ6箍筋18根）1套、保护层卡20个、垫片10个等组成。面板采用铝合金L型尺寸1080mm×600mm，一字型尺寸1080mm×600mm；面板支架采用钢制，L型尺寸630mm×25mm，一字型尺寸740mm×25mm。保护层卡为塑料卡，不容易发生位移，支撑钢筋稳定，不容易脱落。垫片要求耐磨平整，高效抗压。

墙板插架:采用框架主体，钢结构制作，由固定立柱和移动立柱组成，满足至少6个墙板构件存放。

吊具：1500mm双头钩吊具1根、700mm单钩吊具2根、650mm单钩吊具2根等。

龙门吊：高度2500mm-3500mm，起吊高度2500mm以上，跨幅3500m以上，荷载不小于2t以上。

2.预制构件现场灌浆考核平台

构件灌浆实操竞赛设备建议采用缩小混凝土构件形式，依据行业标准进行设计，还原构件灌浆实际操作环境，满足构件吊装实操与技能考核需求。同时采用手动机械吊装臂，进行构件升降控制。对于缩小构件造成的压力不足情况，设备可采用机械加压负载形式，补足2m高度以上正常混凝土构件的压力，规避因外因造成的与实际不符或影响比赛公平的因素。

具体技术要求如下：

上部结构（剪力墙）：尺寸为1200mm×200mm×660mm；混凝土强度为C30。Ф20吊环，内含6个半灌浆钢筋套筒。

下部结构（底座）：尺寸为1240mm×800mm×100mm；混凝土强度为C30。

吊装设备：尺寸根据构件尺寸设计，电动控制。荷载：≥1t。电压频率：220V-50HZ。

钢丝吊绳：钢丝绳铝套加工压制，铝套液压机械冲压，钢丝绳圈不易脱落。

吊钉接驳器：低碳合金刚锻造，高强度、高韧性、耐冲击。

（四）赛项设备工具清单

（1）构件吊装设备工具清单

#### 表1  构件吊装设备工具清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 类型 | 是否 自备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件吊装实操竞赛设备 | — | 台 | 1 | 主要实操设备 |  |
| 2 | 手套 | 胶乳浸渍手套 | 副 | 2 | 劳保用品 | 是 |
| 3 | 安全帽 | ABS | 个 | 2 |  | 是 |
| 4 | 反光背心 | 防水牛津布纺 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 扫把 | 长柄不锈钢、可拆卸 | 个 | 1 | 工具 |  |
| 6 | 塞尺 | 楔形合金镀铜（测量范围1-15mm） | 个 | 1 |  | 是 |
| 7 | 靠尺 | 铝合金尺身300mm强磁 | 个 | 1 |  | 是 |
| 8 | 钢管 |  | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 钢卷尺 | 5m | 个 | 1 |  | 是 |
| 10 | 钢直尺 | 30cm | 个 | 1 |  | 是 |
| 11 | 钢丝刷 | 木柄钢筋除锈 | 个 | 1 |  | 是 |
| 12 | 毛刷 | 木柄 4寸 | 个 | 1 |  | 是 |
| 13 | 喷壶 | 0.8L | 个 | 1 |  | 是 |
| 14 | 铁锤 | 高碳钢软胶手柄 | 把 | 1 |  | 是 |
| 15 | 钢錾子 | 300mm | 个 | 1 |  | 是 |
| 16 | 水准仪 |  | 个 | 1 |  | 是 |
| 17 | 水准尺 |  | 个 | 1 |  | 是 |
| 18 | 铅笔 | 2B | 个 | 1 |  | 是 |
| 19 | 墨盒 | 塑料 8M 自动收线 | 个 | 1 |  | 是 |
| 20 | 镜子 | 15CM*10CM | 个 | 2 |  | 是 |
| 21 | 吊具 | 钢丝绳、吊钩 | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 撬棍 | 钢制 95CM | 个 | 1 |  |  |
| 23 | 线坠 | 6M*400G | 个 | 1 |  | 是 |
| 24 | 斜支撑 |  | 个 | 6 |  |  |
| 25 | 可调扳手 | 钢制 10寸、长度250MM | 个 | 1 |  | 是 |
| 26 | 棘轮扳手 | 1/2大飞250mm-直柄/配19#/22#套筒 |  |  |  | 是 |
| 27 | 游标卡尺 | 高精度数显款（量程0-150mm） | 个 | 1 |  | 是 |
| 28 | 扎钩 | 双轴承滚花螺纹实心不锈钢 | 个 | 1 |  | 是 |
| 29 | 滚筒 |  | 把 | 1 |  | 是 |
| 30 | 脱模剂小桶 |  | 个 | 1 |  |  |
| 31 | 橡胶锤 | 实木手柄 | 把 | 1 |  | 是 |
| 32 | 钢丝钳 | 160mm 6寸 | 把 | 1 |  | 是 |
| 33 | 垫片 | 40mm*40mm*10mm | 套 | 16 | 材料 |  |
| 34 | 橡塑棉条 |  | 个 | 5 |  |  |
| 35 | 木方 |  | 个 | 若干 |  |  |
| 36 | 螺栓 |  | 个 | 若干 |  |  |
| 37 | 扎丝 |  | 包 | 1 |  |  |
| 38 | 保护层卡子 （25mm保护层） |  | 个 | 20 |  |  |
| 39 | 美纹纸（20mm宽） |  | 卷 | 2 |  |  |
| 40 | 铝模板 |  | 套 | 1 |  |  |
| 41 | 背楞 |  | 套 | 1 |  |  |
| 42 | 长杆螺栓 |  | 套 | 1 |  |  |

- 构件灌浆设备工具清单

#### 表2  构件灌浆设备工具清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 类型 | 是否 自备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件灌浆实操设备 | — | 台 | 1 | 主要实操设备 |  |
| 2 | 手套 | 胶乳浸渍手套 | 副 | 2 | 劳保用品 | 是 |
| 3 | 安全帽 | ABS | 个 | 2 |  | 是 |
| 4 | 反光背心 | 防水牛津布纺 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 钢卷尺 | 5m | 个 | 1 | 工具 | 是 |
| 6 | 钢直尺 | 30cm | 个 | 1 |  | 是 |
| 7 | 钢丝刷 | 木柄钢筋除锈 | 个 | 1 |  | 是 |
| 8 | 毛刷 | 木柄 4寸 | 个 | 1 |  | 是 |
| 9 | 铁锤 | 高碳钢软胶手柄 | 个 | 1 |  | 是 |
| 10 | 刚錾子 | 300mm | 个 | 1 |  | 是 |
| 11 | 喷壶 | 0.8L | 个 | 1 |  | 是 |
| 12 | 刻度量杯 | 3L | 个 | 1 |  | 是 |
| 13 | 量筒 | 250ML | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 水桶 | 20L | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 不锈钢平底桶 | 35L | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 不锈钢小盆 | 3.2L | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 铁勺 | 长柄不锈钢 | 个 | 1 |  | 是 |
| 18 | 电子秤 | 180KG （70cm*30cm*40cm） 折叠式 | 台 | 1 |  | 是 |
| 19 | 手提变速搅拌器 | 3980W | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 棒式温度计 | （温度测量范围-50-300℃）TP101 | 支 | 1 |  | 是 |
| 21 | 圆截锥试模 | Φ70×Φ100×60mm | 套 | 1 |  | 是 |
| 22 | 玻璃板 | 500*500mm | 块 | 1 |  |  |
| 23 | 三联带底试模 | 三联160mm×40mm×40mm | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 喂封刀 | 铁质 | 个 | 1 |  |  |
| 25 | 托板 | 塑料 头宽17.5CM | 个 | 1 |  | 是 |
| 26 | PVC管 | 1.5m | 个 | 2 |  | 是 |
| 27 | 小抹子 | 木柄铁质 | 个 | 1 |  |  |
| 28 | 灌浆枪（推压式） | ABS外壳 （含灌浆嘴） | 把 | 1 |  | 是 |
| 29 | 电动灌浆泵 | 挤压式 5DA/220V | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 抹布 | 蓝色 30cm*50cm | 块 | 1 |  |  |
| 31 | 高压水枪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 扫把 | 长柄不锈钢、可拆卸 | 把 | 1 |  |  |
| 33 | 木方 | — | 个 | 2 | 材料 |  |
| 34 | 铁质垫片（1cm高） | 1cm高 | 个 | 6 |  |  |
| 35 | 灌浆料 | 见厂家提供 | 袋 | 若干 |  |  |
| 36 | 封缝料 | 见厂家提供 | 袋 | 若干 |  |  |
| 37 | 出浆管专用堵头 | — | 个 | 10 |  |  |
| 38 | 灌浆补偿器 | — | 个 | 2 |  |  |

九、竞赛样题

（一)理论知识样题

1.【单项选择题】预制外墙的代号为（ ）。

A.WQ

B.WQCA

C.YWQ

D.YNQ

【参考答案】C

2.【多项项选择题】预制外墙安装，墙板应在（  ）调校合格后方可永久固定。

A.轴线

B.标高

C.垂直度

D.平整度

E.尺寸

【参考答案】ABC

【评分标准】多选题多选、少选、错选均不得分。

3.【判断题】采用预制板时，楼板平面施工图应注明跨度方向，板号，数量和排列方法。

【参考答案】正确

（二）技能操作样题

1.构件安装样题

根据图纸信息，师生合作完成预制剪力墙外墙YNQ-01和YNQ-02吊装及L型后浇节点连接模板安装。

图1  构件组装图

2.构件灌浆样题

根据图纸信息，师生合作完成预制柱灌浆。灌注柱尺寸为:400x400x660mm,选手按现场提供的灌浆料配合比制作浆液，利用灌浆机按操作流程及规范要求进行灌浆，完成测评后进行浆液排放与工位清理复位。

图2  灌浆构件大样图

十、赛项安全

赛事安全是技能竞赛一切工作顺利开展的先决条件，是赛事筹备和运行工作必须考虑的核心问题。赛项执委会采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、裁判员、工作人员及观众的人身安全。

（一）比赛环境

1.执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。承办单位赛前须按照执委会要求排除安全隐患。

2.赛场周围要设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

3.承办单位应提供保证应急预案实施的条件。对于比赛内容涉及高空作业、可能有坠物、大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

4.执委会须会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。

5.大赛期间，承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

6.参赛选手进入赛位、赛事裁判工作人员进入工作场所，严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带记录用具。如确有需要，由赛场统一配置、统一管理。赛项可根据需要配置安检设备对进入赛场重要部位的人员进行安检。

（二）生活条件

1.比赛期间，原则上由执委会统一安排参赛选手食宿。承办单位须尊重少数民族的信仰及文化，根据国家相关的民族政策，安排好少数民族选手和教师的饮食起居。

2.比赛期间安排的住宿地应具有宾馆/住宿经营许可资质。以学校宿舍作为住宿地的，大赛期间的住宿、卫生、饮食安全等由执委会和提供宿舍的学校共同负责。

3.大赛期间有组织的参观和观摩活动的交通安全由执委会负责。执委会和承办单位须保证比赛期间选手和裁判员、工作人员的交通安全。

4.各赛项的安全管理，除了可以采取必要的安全隔离措施外，应严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

（三）组队责任

1.各学校组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2.各学校代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手进行安全教育。

3.各参赛队伍须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

（四）应急处理

比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告执委会，同时采取措施避免事态扩大。执委会应立即启动预案予以解决并报告组委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由执委会决定。事后，执委会应向组委会报告详细情况。

（五）处罚措施

1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

3.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

十一、成绩评定

（一）评分标准

1.各参赛队的理论竞赛成绩取队内3名选手理论竞赛的平均成绩。理论竞赛：单项选择题（50题）每题1分，多项选择题（15题）每题2分，判断题（20题）每题1分。

2.构件安装按施工准备、吊装、现场清理、效率、安全操作、团队合作、数据记录等子项计分。预制构件吊装评分标准见下表1。

表1  预制构件吊装评分标准

| 序号 | 项目 | 评分项 | 评分项 具体描述 | 满分 | 评判方法 | 说明 | 时长记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工准备（满分12） | 吊装工具、材料设备等准备 | 吊装工具、材料设备等检查正常 | 12 | 监督记录 | 选手举手示意 | 规定时间10min |
|  | 剪力墙吊装（58分） | 吊装流程、环节、结果评定 | 剪力墙板材检查 | 5 | 监督记录 |  |  |
|  |  |  | 预埋件检查 | 5 | 监督记录 |  |  |
|  |  |  | 工作面检查处理 | 15 | 监督记录 |  |  |
|  |  |  | 吊具连接及吊运 | 15 | 监督记录 |  |  |
|  |  |  | 就位及调整 | 5 | 监督记录 |  |  |
|  |  |  | 结果检查 | 13 | 结果检查 |  |  |
|  | 模板安装（7分） | 模板安装流程、环节、结果评定 | 过程检查 | 3 | 监督记录 |  |  |
|  |  |  | 结果检查 | 4 | 结果检查 |  |  |
|  | 效率(满分3 分) | 效率评定 | 实际操作时间每1项超时扣1分；提前完工每五分钟加1分 | 3 | 计时评判 | 每个含时间限制的考核项均需计时 | — |
|  | 安全操作（满分6 分） | 安全操作评定 | 安全文明施工，正确使用设备等 | 6 | 监督记录 |  | — |
|  | 团队配合（满分4分） | 团队配合 | 团队分是否工合理，配合是否流畅有序等 | 4 | 监督记录 |  | — |
|  | 数据记录（满分10分） | 数据规范 | 数据填写完整，准确无误 | 10 | 赛后统一评判 |  |  |
| 合计 | 100 |

3.构件灌浆按施工准备、封仓（座浆）、灌浆料制备与检验、灌浆施工、现场清理与工位恢复、效率、安全操作、团队合作、数据记录等子项计分。预制构件灌浆评分标准见下表2。

表2  预制构件灌浆评分标准

| 序号 | 项目 | 评分项 | 评分项 具体描述 | 满分 | 评判方法 | 说明 | 时长记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备（满分5） | 吊装设备、材料、工具、劳保用品等准备 | 吊装设备、材料、工具、劳保用品等检查正常 | 5 | 监督记录 | 选手举手示意 | 规定时间5min |
| 2 | 封缝(满分23分) | 制备封缝料、封缝、称余量 | 制备封缝料 | 8 | 监督记录 | 选手举手示意，记录数据 | 规定时间25min |
|  |  |  | 封缝料检查 | 3 | 监督记录 | 选手手握检测封缝料 |  |
|  |  |  | 喷雾湿润 | 2 | 监督记录 |  |  |
|  |  |  | 封 缝 | 8 | 监督记录 |  |  |
|  |  |  | 称量封缝料余量 | 2 | 监督测量 |  |  |
| 3 | 养护 | 养护 | 自行选择养护方式 | — | — | — |  |
| 4 | 灌 浆 料 制备与检验 (满分14 分) | 制备灌浆料、流动度 检验、试块制作 | 制备灌浆料 | 9 | 监督称量 |  | 规定时间25min |
|  |  |  |  |  | 监督记录 |  |  |
|  |  |  |  |  | 监督记录 |  |  |
|  |  |  |  |  | 监督记录 |  |  |
|  |  |  | 流动度检验 | 4 | 监督测量 | 选手记录数据 |  |
|  |  |  | 试块制作 | 1 | 监督记录 |  |  |
| 5 | 灌浆施工 (满分 28分) | 灌浆、封堵、 质量检查 | 灌浆 | 10 | 监督记录 |  | 规定时间30min |
|  |  |  | 封堵 | 6 | 监督 记录 |  |  |
|  |  |  | 检查 有无漏浆 | 5 | 监督记录 | 选手记录数据 |  |
|  |  |  | 检测灌浆饱 满度 | 4 | 监督记录 |  |  |
|  |  |  | 称量灌浆料 余量 | 3 | 测量记录 |  |  |
| 6 | 现场清理、恢复工位(满分5 分) | 现场清理评定 | 所有拌制工具及灌浆工具设备均需清洗，构件吊起底座清洗后归位 | 5 | 监督记录 |  | 规定时间15min |
| 7 | 效率 (满分10 分) | 效率评定 | 实际操作时间每1项超时扣2分 | 10 | 计时评判 | 每个含时间限制的考核项均需计时 | — |
| 8 | 安全操作 （满分8分） | 安全操作评定 | 操作过程中，参赛选手要严格遵守灌浆安全工作规程和国家有关规定，安全、正确使用设备，确保设备完好和人身安全 | 8 | 监督记录 |  | — |
| 9 | 团队配合（满分5分） | 团队配合评定 | 团队分工合理，配合流畅有序 | 5 | 监督记录 |  | — |
| 10 | 数据记录（满分2分） | 数据规范 | 数据准确无误 | 2 | 赛后统一评判 |  |  |
| 合 计 | 100 |

（二）评分方式

1.裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名、加密裁判2名、现场裁判40 名、统分裁判2名，共计 45 人。

2.检录工作人员负责对参赛队伍（选手）进行点名登记、身份核对等工作；加密裁判负责组织参赛队伍（选手）抽签，对参赛队信息、抽签代码等进行加密、解密工作；现场裁判按规定做好赛场记录，维护赛场纪律，现场评定打分；统分裁判负责对参赛选手成绩进行统计核算。

3.各参赛队的总成绩取位至小数点后3位。最终成绩按照模块一和模块二加权总得分进行排名；总分相同的队伍，再分别按照构件吊装、构件灌浆成绩排序，成绩高的名次排前；如果构件吊装、构件灌浆成绩仍然相同，用时少的名次排前。

4.成绩复核。为保障成绩评判的准确性，监督组将对赛项总成绩排名前30%的所有参赛选手的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。

5.统分裁判将解密后的各参赛队成绩汇总成比赛成绩，经裁判长、监督仲裁组签字后，在指定地点、以纸质形式进行比赛结果公布。公布 2 小时无异议后，将赛项总成绩的最终结果录入赛务管理系统，经裁判长、监督仲裁组长和仲裁长在成绩单上审核签字后，在闭赛式上宣布。

6.监督仲裁组负责接受由参赛队领队提出的对竞赛过程的申诉，组织复议并及时反馈复议结果。

7.裁判组和监督仲裁组，受赛项执委会领导。

十二、奖项设置

竞赛设团体奖。一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%（小数点后四舍五入）。获得一、二、三等奖的团体赛参赛选手，授予标明获奖选手的荣誉证书；获得一等奖的团体赛参赛队，授予奖杯。

十三、赛项预案

（一）火灾安全事故紧急处理预案

消防及电力防护组人员要立即切断赛场内电源，立即组织相关人员利用一切救火设备救火，根据事故程度及时报告119、110 请求援助。

安保负责人组织指挥参赛师生紧急疏散到安全地带。

对轻伤人员由医护人员进行处置，对重伤人员及时送医救治。

（二）电力供应事故紧急处理预案

若比赛过程中突发临时停电，安保负责人维持秩序的同时，积极调配专业电工，查明停电原因，采取相应措施。

现场配有动力电，以备停电时使用。

（三）设备事故紧急处理预案

正式开赛前，在监督仲裁人员的监视下，进行综合模拟演训，确保设备正常运行，预案可靠可行。

赛前准备备用设备和备用赛场，若比赛过程中出现技术平台故障，技术人员立即汇报裁判长，由于设备维修和调换造成的时间延误，经裁判长确定后顺延该选手的竞赛时间。

十四、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.参赛队名称统一使用规定地区的名称，不接受跨校组队报名。

2.参赛队选手在报名获得确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，选手因故不能参赛，所在省教育主管部门需出具书面说明并按相关参赛选手资格补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，若有参赛队员缺席，则视为自动放弃比赛。

3.参赛队对大赛组委会以后发布的所有文件都要仔细阅读，确切了解大赛时间安排、评判细节等，以保证顺利参加大赛。

4.参赛队按照大赛赛程安排，凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加竞赛及相关活动。

5.参赛队将通过抽签决定比赛场地和比赛顺序。

6.对于本规程没有规定的行为，裁判组有权做出裁决。在有争议的情况下，仲裁组的裁决为最终裁决，任何媒体资料都不做参考。

7.本竞赛项目的解释权归赛项执委会。

（二）参赛选手须知

1.参赛选手报到后，凭身份证领取参赛证，并核实选手参赛资格。参赛证为选手参赛的凭据。参赛选手一经确认，中途不得任意更换，否则以作弊论处，其所在参赛队不得参与团体奖项的排名。

2.参赛选手应持参赛有效证件，按竞赛顺序、项目场次和竞赛时间，提前30分钟到各考核项目指定地点接受检录。

3.检录后的选手，应在工作人员的引导下，提前15分钟到达竞赛现场，从竞赛计时开始，选手未到即取消该项目的参赛资格。

4.参赛选手进入赛场，应佩戴参赛证，并根据竞赛项目要求统一着装，做到衣着整洁，符合安全生产及竞赛要求。

5.参赛选手应认真阅读各项目竞赛操作须知，自觉遵守赛场纪律，按竞赛规则、项目与赛场要求进行竞赛，不得携带任何书面或电子资料、U盘、手机等电子通讯设备进入赛场，不得有任何舞弊行为，否则视情节轻重执行赛场纪律。

6.竞赛期间，竞赛选手应服从裁判评判，若对裁判评分产生异议，不得与裁判争执、顶撞，但可于规定时限内由领队向赛项仲裁工作组提出书面仲裁申请；由赛项仲裁工作组调查核实并处理。

7.参加技能操作竞赛的选手如提前完成作业，选手应在指定的区域等待，经裁判同意方可离开考场。

8.竞赛过程中如因竞赛设备或检测仪器发生故障，应及时报告裁判，不得私自处理，否则取消本场次比赛资格。

9.比赛时，其他非本场参赛选手不得进入比赛现场参与比赛。

（三）工作人员须知

1.竞赛现场设现场裁判组，负责监督检查参赛队安全有序竞赛。如遇疑问或争议，须请示裁判长，裁判长的决定为现场最终裁定。

2.裁判工作实行回避制度。有组队参加竞赛的院校，其教师不得参加裁判工作。

3.参赛队进入赛场，裁判员及赛场工作人员应按规定审查允许带入赛场的物品，经审查后如发现不允许带入赛场的物品，交由参赛队随行人员保管，赛场不提供保管服务。

4.竞赛期间，未经赛项执委会允许，竞赛工作人员与裁判等任何相关人员均不得泄露或提供竞赛选手的个人信息、登录密码和竞赛情况。

5.竞赛成绩单及有关资料的管理，实行交接责任制。所有竞赛项目的各场次、工位以及选手竞赛成绩，由各项目裁判长汇集、计算、签字后，直接交给成绩登记统计负责人，双方签字办理交接手续。

6.符合下列情形之一的参赛队，经裁判组裁定后取消比赛资格：

（1）不服从裁判、工作人员、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛队比赛情况，裁判组应提出警告。累计警告2次或情节特别严重，造成竞赛中止的，经裁判长裁定后中止比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。

（2）竞赛过程中，产生重大安全事故、或有产生重大安全事故隐患，经裁判员提示无效的，裁判员可停止其比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。

（3）竞赛过程中，出现赛项规程所规定的取消比赛资格的行为，裁判员可停止其比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。

十五、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在比赛结束后2小时之内向仲裁组提出书面申诉。大赛采取两级仲裁机制。赛项设仲裁组，赛区设仲裁委员会。大赛执委会办公室选派人员参加赛区仲裁委员会工作。赛项仲裁组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时书面反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出书面申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。不得违反程序跨级申诉，否则赛项组织方有权不予复议。

十六、竞赛观摩

赛场内设定观摩区域，向媒体、企业代表、院校师生及家长等社

会公众开放。为保证大赛顺利进行，在观摩期间应遵循以下规则：

1.除与竞赛直接有关工作人员、裁判员、参赛选手外，其余人员

均为观摩观众。

2.请勿在选手准备或比赛中交谈或欢呼；请勿对选手打手势，包

括哑语沟通等明示、暗示行为，禁止鼓掌喝彩等发出声音的行为。

3.请勿在观摩赛场地内使用相机、摄影机等一切对比赛正常进行

造成干扰的带有闪光灯及快门音的设备。

4.不得违反全国职业院校技能大赛规定的各项纪律。请站在规划 的观摩席或者安全线以外观看比赛，并遵循赛场内工作人员和竞赛裁 判人员的指挥，不得有围攻裁判员、选手或者其他工作人员的行为。

5.请务必保持赛场清洁，将饮料食品包装、烟头及其他杂物扔进 垃圾箱。

6.观摩期间，严重违纪者除本人被逐出观摩赛场地外，还将视情 况严重程度对所在代表队的选手的成绩进行扣分直至取消比赛资格。

7.如果对裁判裁决产生质疑的，请通过各参赛队领队向赛项监督 仲裁组提出，不得在比赛现场发言。

十七、竞赛直播

本赛项竞赛可公开摄录包括赛项的比赛过程、开闭赛式等，记录竞赛全过程。摄录赛项的比赛过程中不得影响选手的比赛，一般应在指定的警戒线外，不得指导、指挥（含手机、对讲机遥控等）场内选手或答疑。

制作优秀选手采访、裁判专家点评和企业人士采访视频资料，突出赛项的技能重点与优势特色。为宣传、仲裁、资源转化提供全面的信息资料。

十八、赛项成果

在大赛执委会的领导与监督下，赛后30日内向大赛执委会办公室提交资源转化方案，在半年内完成资源转化工作。

（一）赛项资源转化内容

包括本赛项竞赛全过程的各类资源。做到赛项资源转化成果应符合行业标准、契合课程标准、突出技能特色、展现竞赛优势，形成满足职业教育教学需求、体现先进教学模式、反映职业教育先进水平的共享性职业教育教学资源。

（二）本赛项资源转化成果

包含基本资源和拓展资源，充分体现本赛项技能考核特点。

1.可提供以下基本资源

（1）向大赛执委会提供专家点评视频、优秀选手访谈视频。

（2）向大赛执委会提供竞赛过程的全套音视频素材。

2.可提供以下拓展资源

（1）针对赛项竞赛平台，组织行业专家、教师、企业工程师共同开发制作3～10种微课程，内外墙板吊装、梁吊装、楼梯吊装、柱吊装、叠合板吊装和构件灌浆等操作视频，供参赛校教学使用。

（2）搭建赛项教育云平台，主要包括资源共享、资源下载、技术交流、在线学习、题库建设等单元。

（三）转化要求

1.本赛项所有转化资源必须做到符合《2023年全国职业院校技能大赛赛项资源转化工作办法》中规定的各项技术标准。

2.资源的使用与管理。赛项资源转化成果由大赛执委会统一实施，成熟的资源转化成果发布于全国大赛网络信息发布平台，供职业院校师生借鉴学习。

3.大赛进行的同时，针对装配式建筑的发展趋势，建议开展专业教学研讨论坛，分享交流大赛训练过程和教学成果，学习新知识、新技能、新方法；大赛结束后，针对学生，组织校企招聘会，开展校企人才合作，将企业用人需求与职业院校优质学生资源进行对接，形成技能人才输出新通道。